# Б Л О К -  К О Н Т Е Й Н Е Р

## ПАСПОРТ

1.Общие сведения об изделии.

1.1.Блок-контейнер предназначен для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания в обычных климатических районах 1В, ПЧ, ША с расчетной температурой наружного воздуха +35 …-40, вес снегового покрова 150 кгс/м2, ветровое давление 30 кгс/м2.

2.Техническая характеристика.

2.1.Здание состоит из одного блок - контейнера .

2.2.Габаритные размеры здания, мм:

длина

ширина

высота

масса                  кг

2.3.Здание имеет каркасную конструкцию.

Верхний и нижний каркасы выполнены из прокатных (гнутых) профилей, стойки рам состоят из деревянного бруска, наружная и внутренняя обшивка. Наружная обшивка – из профильного оцинкованного листа, внутренняя обшивка – из деревянной вагонки (вагонка хвойных пород), полы – доска половая 27мм, утепление стен, пола и кровли – изделие теплоизоляционное URSA, толщиной 50мм. Угловые стойки блока из прокатных профилей. Окно – стандартное с двойным остеклением. Наружная дверь – ДГ 21-9 металлическая, внутренние двери – ДГ 21-9.

Блок - контейнер имеет устройство, обеспечивающее безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах.

В плоскостях верхней и нижней рам имеются специальные части, выполняющие роль опорных частей при использовании зданий в одноэтажном и двухэтажном исполнении.

3. Состав изделия и комплект поставки.

3.1. В комплект поставки входит один блок-контейнер с наружной и внутренней отделкой

3.2. Комплект поставки: по заказу.

| № п\п | Наименование комплектующих | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Комплект технической документации.

3.3.1. Паспорт на бытовое помещение – 1 экз.

4.Свидетельство о приемке техническим контролем

Бытовое помещение соответствует чертежам и признано годным для эксплуатации.

Внутренняя отделка выполнена по заказу

Наружная отделка выполнена   по заказу

М.П.______________________            Дата выпуска________________________

5.АКТ

на скрытые работы по укладке утеплителя.

Утеплитель: изделие теплоизоляционное URSA. Уложен в панели без щелей, пустот, пор.

Бытовое помещение по качеству укладки утеплителя принято.

М.П.

6.Сведения о консервации и упаковке.

6.1. Все двери заперты, ключи от внутренних дверей находятся в дверях. Входная дверь закрыта на замок. Ключи от входной двери укладываются в специальную тару.

7. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует исправную и надежную работу здания и всех его деталей, узлов (за исключением изделий других предприятий) в течение 6 месяцев с момента получения изделия, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации транспортировки, хранения и монтажа.

Срок службы здания –10 лет.